New Ignis

1.2 DUALJET + SHVS 12V

|  | GL MT | GL+ MT | GL+ (CVT) | GLX MT | GLX (CVT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена (2WD) | 10 680 € | 11 880 € | 13 280 € | 13 180 € | 14 580 € | Preț (2WD) |
| Цена (4WD) | - | 13 580 € | - | 14 680 € | - | Preț (4WD) |
| Цвет металлик | +400 € | +400 € | +400 € | +400 € | +400 € | Vopsea metalizată |
| Двухцветная окраска кузова | +800 € | +800 € | +800 € | +800 € | +800 € | În două culori |
| SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki 12 V) | • | • | • | • | • | SHVS(Smart Hybrid Vehicle by Suzuki 12 V) |
| Автозапуск Engine Auto Start Stop | • | • | • | • | • | Sistemul Engine Auto Start Stop |
| Усилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | Servodirecție asistată |
| Кондиционер | • | • | • | - | - | Aer condiționat cu reglare manuală |
| Климат-контроль | - | - | - | • | • | Aer condiționat automat |
| Keyless start system | - | - | - | • | • | Keyless start system |
| Круиз-контроль | - | - | - | • | • | Cruise Control |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • | • | Scaune încălzite (față) |
| Стальные диски 175/65R15 | • | - | - | - | - | Jante oțel 175/65R15 |
| Литые диски 175/60R16 | - | • | • | • | • | Jante aliaj 175/60R16 |
| Индикатор давления в шинах | • | • | • | • | • | Indicator presiune pneuri |
| 6 Подушек безопасности | • | • | • | • | • | 6 Perne de siguranță |
| Электрические стеклоподъемники передние | • | • | • | • | • | Geamuri acționate electric față |
| Электрические стеклоподъемники задние | - | - | - | • | • | Geamuri acționate electric spate |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | • | • | • | • | • | Oglinzi retrovizoare exterioare acționate electric |
| Зеркала заднего вида с обогревом | - | • | • | • | • | Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite |
| 3-спицевое рулевое колесо из уретана | • | • | • | - | - | Volan în trei spite din uretan |
| 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | - | • | • | Volan în trei spite îmbrăcat în piele |
| Регулировка руля по высоте | • | • | • | • | • | Volan reglabil pe înălțime |
| Обивка сидений из ткани с декоративным швом | • | • | • | • | • | Tapiţerie scaune material textil |
| Сидение водителя с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | Scaun șofer reglabil pe înălțime |
| Складываемое заднее сидение 60:40 | • | - | - | - | - | Banchetă rabatabilă 60:40 |
| Складываемое заднее сидение 50:50 + Slide function | - | • | • | • | • | Banchetă rabatabilă 50:50 + Slide function |
| Показатель Сре. Ск., Расход топ., наружная темп | • | • | • | • | • | Indicator viteza medie, consum , temperatură ext |
| MP3 / WMA-совместимый CD-плеер + Bluetooth® * + DAB радио+ USB | • | - | - | - | - | CD-player MP3 / WMA compatibil + Bluetooth® * + radio DAB+USB |
| Мультимидийный 7-дюймовый екран + синхронизация со смартфоном + Bluetooth + слот SD | - | • | • | • | • | Sistem multimedia cu ecran 7inch + conectivitate smartphone + Bluetooth + slot SD card |
| Розетка 12V центр. консоли | • | • | • | • | • | Priză interioară 12V |
| Камера заднего вида | - | • | • | • | • | Camera marșarier |
| Навигация | - | - | - | • | • | Sistem de navigare |
| Подсветка в багажнике | • | • | • | • | • | Iluminare in portbagaj |
| ABS, EBD, ESP® | • | • | • | • | • | ABS, EBD, ESP® |
| Автомат. удержание в гору | • | • | • | • | • | Asistare la plecare în pantă |
| Контроль спуска с горы | - | 4WD | 4WD | 4WD | - | Asistare la coborîre în pantă |
| Вспомогательная система торможения | - | - | - | • | • | Suport de frânare cu cameră dublă |
| Крепление ISOFIX для детских автокресел | • | • | • | • | • | Sistem ISOFIX de prindere a scaunului pentru copii |
| Иммобилайзер | • | • | • |  | • | Imobilizator motor |
| Фары ближнего/дальнего света с технологией LED | • | • | • | • | • | Faruri fază scurtă/lungă LED |
| Дневные + габаритные огни с технологией LED | • | • | • | • | • | Lumini de poziţie și de zi cu LED. |

Garanţia contractuală încetează la atingerea oricarei dintre următoarele două limite: 3 ani sau 100 000 km. Гарантийный срок составляет 3 года или 100 000 км пробега

Suzuki Moldova își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentei liste de prețuri și/sau dotări, ca urmare a unor erori, modificări structurale sau de preț, apărute în urma unor comunicări din partea Magyar Suzuki Corporation. Informațiile oferite referitoare la prețuri, dotări standard, opționale și modalitățile acestora de combinare corespund momentului editării listelor de preț și pot fi schimbate fără nici o informare în prealabil. Vă rugam să contactați dealerul autorizat Suzuki Moldova în momentul deciziei de achiziționare a mașinii configurate.

| «DAAC Auto» S.R.L. Dealer Autorizat; c/f 1006600006098; BC «Moldova Agroindbank» SA; c/b:AGRNMD2X443; c/d: 22511369194 Autosalon «SUZUKI» Chisinau, str.Petricani 17; Tel.: (+373 22) 205-890; Fax: (+373 22) 205-883 | www.suzuki-auto.md |
| --- | --- |

Suzuki Молдова оставляет за собой право вносить изменения в цены и/или комплектации автомобилей как результат ошибок или структурных изменений в ценах возникающих в связи с ценновой политикой завода изготовителя (Magyar Suzuki Corporation). Информация, предоставленная о ценах, коплектациях и опциях соответствуют времени публикации и могут быть изменены без какого-либо предварительного уведомления

Технические характеристики/Date tehnice

|  | Количество дверей / Nr.uşi | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Двигатель / Motor | Бензин / Benzină |
|  |  | 1.2 DUALJET + SHVS |
|  | Привод / Tracţiune | 2WD | 4WD |
| РАЗМЕРЫ / DIMENSIUNI |
|  | Длина / Lungime |  | mm | 3.700 |
|  | Ширина / Lăţime |  | mm | 1.660 (GL)/ 1.690 (GL+, GLX) |
|  | Высота / înalţime |  | mm | 1.605 |
|  | Колесная база / Ampatament |  | mm | 2 .435 |
|  | Колея / Ecartament | Спереди / Faţă | mm | 1.460 |
|  |  | Сзади / Spate | mm | 1.470 (2WD) /1.460 (4WD) |
|  | Мин.радиус разворота / Rază de virare |  | m | 4,7 |
|  | Клиренс / Gardă la sol |  | mm | 180 |
| ВМЕСТИМОСТЬ / VOLUM |
|  | Кол-во мест / Nr.locuri |  | 5 |
|  | Обьем багажа / Volum portbagaj | Макс. обьем / Volume Max | l | 1 097 (2WD) / 1 056 (4WD) |
|  |  | При сложенных задних сиденьях/ Volum portbagaj banchetă pliată | l | 501 (2WD) / 463 (4WD) |
|  |  | с задней спинкой, поднятой / Volum portbagaj banchetă ridicată | l | 260 (2WD) / 204 (4WD) |
|  | Обьем топливного бака / Rezervor carburant | l | 32 (2WD) / 30 (4WD) |
| ДВИГАТЕЛЬ / MOTOR |
|  | Тип / Tip |  | K12D |
|  | Кол-во цилиндров / Nr.cilindri |  | 4 |
|  | Кол-во клапанов / Nr. Supape |  | 16 |
|  | Рабочий обьем / Capacitate cilindrică |  | cm3 | 1 197 |
|  | Диаметр поршня и ход / Cursă şi alezaj |  | mm | 73.0 X 71.5 |
|  | Компрессия / Raport de compresie |  | 13.0 |
|  | Макс. Мощность / Putere maximă |  | kW (CP) /rpm | 61/6000 |
|  | макс. Крутящий момент / Cuplu maxim |  | Nm/rpm | 107/2 800 |
|  | Система питания / Sistem de aprindere |  | Mноготочечный впрыск\ Injecţie multipunct |
| ТРАНСМИССИЯ / TRANSMISIE |
|  | Тип / Tip |  | 5MT (2WD /4WD) CVT |
|  | Передаточное число / Raport |  | 1 | 3 545 4 006 - 0 550 |
|  |  |  | 2 | 1 904 4 006 - 1 001 |
|  |  |  | 3 | 1 240 2 200 – 0 550 |
|  |  |  | 4 | 0,914 |
|  |  |  | 5 | 0,717 |
|  | Задняя передача/ Reverse |  |  | 3,272 3 771 |
|  | Главная передача | 4,294 (2WD) 4,470 (4WD) 3 757 |
| ШАССИ / ŞASIU |
|  | Рулевое управление / Servodirecţie |  | Шестерня - рейка / Pinion şi cremalieră |
|  | Тормоза / Frîne | Передние / Faţă | Вентилируемые диски / Discuri ventilate |
|  |  | Задние / Spate | Барабанные / Tamburi |
|  | Подвеска / Suspensie | Передние / Faţă | Стойки МакФерсон / Tip MacPherson |
|  |  | Задние / Spate | Полузависимая c торсионной балкой и винтовыми пружинами/ Punte rigidă cu arc elicoidal (2WD) 3-link rigid axle with coil spring (4WD) |
|  | Шины / Anvelope |  | 175\65 R15 (GL) - 175/60 R16 (GL+/GLX) |
| МАССА / MASE |
|  | Снаряженая масса / Masa proprie | kg | 860-895 (2WD) 910-940 (4WD) | 890-925 (CVT) |
|  | Полная масса / Masa totala | kg | 1 330 |
| ПРИЕМИСТОСТЬ / PERFORMANŢE |
|  | Макс. Скорость / Viteză maximă | Km | 165 (2WD/4WD) | 155 (CVT) |
|  | 0-100 km/h | Sec | 12,7 2WD / 12,8 4WD | 12,4 (CVT) |
| РАСХОД / CONSUM |
|  | Токсичность / Normă poluare |  | Euro 6 |
|  |  |  | 2 WD 4 WD CVT |
|  | Расход топлива / Consum carburant (NEDC)* | городской цикл / ciclu urban | l/100km | 4,2 4,4 | 4,6 |
|  |  | загородный цикл / ciclu extra-urban | l/100km | 3,8 4,1 | 4,1 |
|  |  | комбинированный цикл/ ciclu combinat | l/100km | 3,9 4,2 | 4,3 |
|  | CO2 (NEDC)* | комбинированный/ combinat | g/km | 89 96 | 98 |
|  | CO2 (WLTC)* | комбинированный/ combinat | g/km | 116 123 | 126 |

*Consumul de carburant  și emisiile de CO2 ale unui autoturism  depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de aspectul tehnic. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu effect de seră responsabil pentru încălzirea planetei

*Расход топлива и выбросы СО2 автомобиля зависят не только от КПД двигателя, но и от стиля вождения и других факторов, которые не зависят от технических характеристик. Углекислый газ является основным парниковым газом ответственным за глобальное потепление.

“DAAC Auto” SRL Dealer Autorizat; c/f 1006600006098

Autosalon « SUZUKI » Chisinau, str.Petricani 17

Tel.: (+373 22) 205-890, Fax: (+373 22) 205-883

www.suzuki-auto.md